- Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów małej architektury oraz robót pomocniczych przy zagospodarowaniu terenu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i

mające na celu wykonanie:

- wszystkich elementów małej architektury (pawilonu dla palaczy z ławkami, ławek, koszy, stojaków na rowery, wiaty nad tymi stojakami) z wyjątkiem wiat parkingowych;

- robót uzupełniających (pomalowanie ogrodzenia, remont elementów zewnętrznych osadnika),

w ramach zadania inwestycyjnego pt.  „Zagospodarowanie części terenu bazy PGM na parking

przy budynku administracyjnym nr 1 w Polkowicach przy ul. Dąbrowskiego 2”. Są to roboty

wyspecyfikowane szczegółowo w przedmiarze robót pt.

Zagospodarowanie części terenu bazy PGM na parking przy budynku administracyjnym

nr 1 w Polkowicach przy ul. Dąbrowskiego 2  –  Etap 1. –  bez montażu wiat parkingo-

wych i bez zieleni”

w dziale nr 1.4 – Mała architektura i roboty uzupełniające.

Montaż wiat parkingowych, który zostanie zrealizowany w etapie nr 2, opisuje specyfikacja

nr B-05.

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami,

przepisami prawa budowlanego i prawa o zamówieniach publicznych oraz z określeniami podanymi w ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego zwany jest dalej Inspektorem.

Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zwana jest dalej OST. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zwane są dalej SST.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

dokumentacją projektową, OST, SST i poleceniami Inspektora.

- Materiały

2.1. Materiały na obiekty małej architektury

Do wykonania elementów małej architektury należy użyć następujących gotowych

elementów zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlanej:

- Pawilon dla palących "Tobacco" firmy Ziegler, z 3-ma ściankami przeszklonymi,  z 3-ma  ławkami i koszem dla palaczy lub równoważny.

- Ławka parkowa typu "Altana" firmy Ziegler lub równoważna.

- Kosz na śmieci ażurowy typu Pasaż firmy Ziegler lub równoważny.

- Kosz-popielnica typu Erlangen firmy Ziegler lub równoważna.

- Zadaszenie dla stojaków rowerowych (2 szt. po 6 stanowisk) typ Triade firmy Ziegler lub równoważne.

- Materiały pomocnicze do montażu w.wym. elementów.

2.2. Materiały na roboty uzupełniające

Do wykonania robót uzupełniających należy użyć następujących materiałów zgodnie z projektem

i zasadami sztuki budowlanej:

- Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania – na ściany ogrodzenia.

- Farba akrylowa fasadowa-biała – na ściany ogrodzenia.

- Środek do impregnacji betonu – na ściany osadnika.

- Tynk renowacyjny mineralno-polimerowy – na ściany osadnika.

- Farba ftalowa podkładowa tlenkowa – na balustradę osadnika.

- Emalia chlorokauczukowa – na balustradę osadnika.

- Materiały pomocnicze do wykonania robót uzupełniających – wg potrzeb.

- Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

- Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

5.  Wykonanie robót

5.1. Montaż elementów małej architektury

Należy dokonać dostawy i montażu wszystkich elementów małej architektury z wyjątkiem wiat

parkingowych zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlanej:

- Dostawa i montaż pawilonu dla palących typu "Tobacco" firmy Ziegler lub równoważnego, z 3-ma ściankami przeszklonymi,  z 3-ma  ławkami i koszem dla palaczy lub równowaznego.

- Dostawa i montaż ławki parkowej typu "Altana" firmy Ziegler lub równoważnej.

- Dostawa i montaż kosza na śmieci, ażurowego, typu Pasaż firmy Ziegler lub równoważnego.

- Dostawa i montaż kosza-popielnicy typu Erlangen firmy Ziegler lub równoważnego.

- Dostawa i montaż zadaszenia dla stojaków rowerowych (2 szt. po 6 stanowisk), typu Triade firmy Ziegler, jednostronnego, malowanego proszkowo lub równoważnego.

- Dostawa i montaż stojaków na rowery typu Uniwersal 90 st. jednostronnych, ocynkowanych, firmy Ziegler lub równoważnych - 2 szt. po 6 stanowisk.

Przy montażu elementów małej architektury należy uwzględnić zalecenia producenta tych elementów oraz zalecenia Inspektora.

Montaż wiat parkingowych, który zostanie wykonany w 3. etapie, opisuje specyfikacja nr B-05.

5.2. Roboty uzupełniające

## Należy wykonać następujące roboty uzupełniające zgodnie z projektem i zasadami sztuki

budowlanej:

- Przygotowanie do malowania powierzchni ogrodzenia murowanego - w miejscu prowadzonych robót.

- Dwukrotne malowanie farbą fasadową powierzchni ogrodzenia - w miejscu prowadzonych robót

- Odkopanie górnych partii ścian osadnika do naprawy.

- Czyszczenie strumieniowo-ścierne balustrady stalowej oraz ścian betonowych osadnika.

- Naprawa balustrady stalowej przez wyprostowanie elementów i przyspawanie zamknięcia.

- Dwukrotne malowanie farbą podkładową przeciwrdzewną balustrady osadnika.

- Dwukrotne malowanie emalią chlorokauczukową balustrady osadnika.

- Tynk renowacyjny mineralno-polimerowy na ścianach osadnika.

- Naprawa i uzupełnienie pokrywy z bali iglastych wraz z trzykrotnym pomalowaniem bali środkiem impregnacyjno-grzybobójczym.

- Zasypanie odkopanych ścian osadnika.

- Ewentualne inne roboty pomocnicze wynikłe podczas wykonywania w.wym robót oraz robot wymienionych w punkcie 5.1.

- Kontrola jakości

6.1. Kontrola jakości materiałów powinna obejmować:

-    Sprawdzenie jakości materiałów zgodnie z odpowiednimi normami lub, w przypadku

braku norm, sprawdzenia zgodności z odpowiednimi aprobatami technicznymi.

- Sprawdzenie jakości zdemontowanych materiałów i stwierdzenia możliwości ich ponownego zastosowania (pokrywa osadnika).

6.2. Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie wykonania wszystkich robót

opisanych w punkcie 5. a w szczególności:

- Prawidłowe zamontowanie elementów małej architektury.

- Naprawa osadnika.

- Roboty malarskie.

7. Obmiar robót

Zaleca się prowadzenie przez Wykonawcę książki obmiaru robót oraz dokonywanie

obmiarów zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku

ryczałtowego sposobu zapłaty za wykonanie robót, obmiary nie będą stanowić podstawy

płatności.

8. 	Odbiór robót

Odbiór robót obejmuje wszystkie czynności wyszczególnione w punkcie 5.

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaświadczenia o jakości materiałów (deklaracje zgodności / atesty),

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

- Podstawa płatności

Z uwagi na ryczałtowy sposób rozliczenia zadania inwestycyjnego zasady płatności reguluje

umowa o wykonanie robót budowlanych zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Dokumenty odniesienia i informacje

| Praca zbiorowa | Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2005. |
| --- | --- |
| Praca zbiorowa | Poradnik Kierownika Budowy. Od przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. Wydawn. Forum, 2006. |
| Praca zbiorowa | Katalogi firmy Ziegler z instrukcjami montażu wiat, ławek, stojaków i koszy. |
| PN-C-81506:1965 | Szpachlówki i kity szpachlowe. Oznaczanie konsystencji. |
| PN-C-81913:1998 | Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. |
| PN-EN ISO 12944-4:2001 | Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni. |
| PN-EN ISO 12944-7:2001 | Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. |
| PN-C-04906:2000 | Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania. |

Opracowano w czerwcu 2009 r.

Opracował: 							Sprawdził:

inż. Czesław Leśniara 					mgr inż. arch. Piotr Seredyński