- Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu wiat parkingowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu dostawę i wykonanie montażu wiat parkingowych w ramach zadania inwestycyjnego pt.

„Zagospodarowanie części terenu bazy PGM na parking przy budynku administracyjnym nr 1 w

Polkowicach przy ul. Dąbrowskiego 2”. Są to roboty wyspecyfikowane w przedmiarze robót pt.

#### Zagospodarowanie części terenu bazy PGM na parking przy budynku administracyjnym

nr 1 w Polkowicach przy ul. Dąbrowskiego 2  –  Etap 2. –  montaż wiat parkingowych”.

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami,

przepisami prawa budowlanego i prawa o zamówieniach publicznych oraz z określeniami podanymi w ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego zwany jest dalej Inspektorem.

Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zwana jest dalej OST. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zwane są dalej SST.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

dokumentacją projektową, OST, SST i poleceniami Inspektora.

- Materiały

Do wykonania zadaszeń parkingowych należy użyć następujących gotowych elementów zgodnie

z projektem i zasadami sztuki budowlanej:

- Kompletne wiaty parkingowe Icopal Stal 4.0 oraz Icopal Plus firmy Icopal lub równoważne.

- Elementy do odprowadzenia wody z dachu wiat – systemowe lub wykonane z blachy – do uzgodnienia z Inspektorem.

- Materiały pomocnicze do montażu wiat – jak elementy mocujące wiaty do fundamentów, materiały do uzupełnienia częściowo zdemontowanej nawierzchni z kostki i inne wg potrzeb.

Elementy mocujące wiaty do fundamentów należy dobrać z uwzględnieniem zaleceń producenta,

w uzgodnieniu z Inspektorem.

- Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

- Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

5.  Wykonanie robót

Należy wykonać następujące roboty zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlanej:

- Rozbiórka nawierzchni z kostki w miejscach posadowienia słupów wiat parkingowych.

- Posadowienie wiat i przymocowanie ich do fundamentów oraz połączenie ze sobą – z uwzględnieniem zaleceń producenta wiat i uwag Inspektora.

- Uzupełnienie nawierzchni w miejscach zamocowania wiat przyciętą kostką i betonem B 15.

- Wykonanie odprowadzenia wody z wiat do betonowych rynsztoków korytkowych – wg uzgodnień z Inspektorem.

- Kontrola jakości

6.1. Kontrola jakości materiałów

powinna obejmować sprawdzenie jakości materiałów podstawowych i pomocniczych zgodnie z

odpowiednimi normami lub, w przypadku braku norm, sprawdzenia zgodności z odpowiednimi

aprobatami technicznymi.

  - Kontrola jakości robót

powinna obejmować sprawdzenie wykonania wszystkich robót opisanych w punkcie 5. a w

szczególności:

- prawidłowości posadowienia i przymocowania wiat,

- prawidłowości odprowadzenia wody z wiat.

7. Obmiar robót

Zaleca się prowadzenie przez Wykonawcę książki obmiaru robót oraz dokonywanie

obmiarów zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku

ryczałtowego sposobu zapłaty za wykonanie robót, obmiary nie będą stanowić podstawy

płatności.

8. 	Odbiór robót

Odbiór robót obejmuje wszystkie czynności wyszczególnione w punkcie 5.

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaświadczenia o jakości materiałów (deklaracje zgodności / atesty),

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

- Podstawa płatności

Z uwagi na ryczałtowy sposób rozliczenia zadania inwestycyjnego zasady płatności reguluje

umowa o wykonanie robót budowlanych zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Dokumenty odniesienia i informacje

| Praca zbiorowa | Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2005. |
| --- | --- |
| Praca zbiorowa | Poradnik Kierownika Budowy. Od przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. Wydawn. Forum, 2006. |
| Praca zbiorowa | Katalog firmy Icopal z instrukcją montażu wiat. |

Opracowano w czerwcu 2009 r.

Opracował: 							Sprawdził:

inż. Czesław Leśniara 					mgr inż. arch. Piotr Seredyński