- Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru okładzin ściennych wewnętrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające

i mające na celu wykonanie okładzin ściennych przy realizacji zadania pt. Przebudowa

pomieszczeń szatni, pomieszczeń sanitarnych  i pomocniczych na 1. piętrze w budynku

administracyjno-gospodarczym nr 4. Są to roboty wyszczególnione w przedmiarze robót,

w dziale nr 1.5 – Okładziny ścian.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia i skróty podane w niniejszej SST są zgodne ze stosowanymi w budownictwie odpowiednimi normami, z obowiązującymi rozporządzeniami oraz z powszechnie stosowanymi katalogami nakładów rzeczowych (KNR i KNNR).

Inspektor nadzoru inwestorskiego zwany jest dalej Inspektorem.

Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru zwana jest dalej OST.

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru zwane są dalej SST.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST i poleceniami Inspektora.

- Materiały

2.1. Wymagania ogólne

Do wykonania wyżej wymienionych robót mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania tych robót muszą odpowiadać polskim normom lub odpowiednim aprobatom technicznym. Wykonawca musi uzyskać przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami / aprobatami technicznymi.

  - Płytki ceramiczne

# Należy stosować płytki ceramiczne szkliwione ścienne zgodnie z projektem spełniające

wymagania świadectwa dopuszczenia ich przez ITB oraz wymagania normy PN-EN

14411:2005. Kolor, wzór i gatunek płytek należy dobrać wspólnie z Inspektorem.

2.3. Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych

Zaleca się  stosować klej na bazie cementu dowolnego producenta spełniający wymagania świadectwa dopuszczenia go przez ITB do klejenia płytek ceramicznych ściennych oraz wymagania normy PN-EN 12 004.

  - Materiały pomocnicze do okładzin z płytek

Należy zastosować niżej wymienione materiały lub inne, równoważne, po uzgodnieniu z Inspektorem:

- Preparat do gruntowania podłoży pod płytki, np. Sopro GD 749.

- Zaprawa do spoinowania cementowa.

- Akcesoria do okładzin ściennych jak listwy narożne i zakańczające z PVC i inne.

- Inne, uzupełniające materiały (np. do ewentualnego podmurowania brodzików) – w miarę potrzeb, po uzgodnieniu z Inspektorem.

2.5. Materiały na lamperię

Na lamperię w pomieszczeniach nr 1, 2, 8 i 12 należy zastosować:

- preparat gruntujący zalecany przez producenta tynku mozaikowego,

- tynk mozaikowego akrylowy Marmolit 1050/M024 firmy Weber lub równoważny,

- materiały pomocnicze – w miarę potrzeb.

3.  Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.  Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w opakowaniach

fabrycznych.

- Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania okładzin

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone wszystkie

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne oraz tynki.

Okładziny należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać

okładziny jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z

„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych

temperatur”.

5.2. Przygotowanie podłoży

Podłoże pod okładziny ceramiczne mocowane zaprawą klejową oraz pod tynk mozaikowy

mogą stanowić otynkowane ściany lub płyty gipsowo-kartonowe. Bezpośrednio przed

rozpoczęciem wykonywania robót podłoże należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu

szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.

Podłoże należy zagruntować preparatem odpowiednim do rodzaju podłoża (tynk, gips,

płyta gipsowo-kartonowa).

5.3. Osadzanie płytek

Po wyschnięciu warstwy gruntującej i rozplanowaniu położenia płytek należy przystąpić

do osadzania płytek:

- nanieść warstwę kleju grubości 4 – 5 mm na powierzchni o wielkości do 1 m2,

- ułożyć płytki na warstwie zaprawy klejowej,

- powtarzać nanoszenie kleju i układanie płytek,

- docinać płytki w miarę potrzeb.

Należy utrzymać niżej podane wymagania:

- Rodzaj i typ stosowanych płytek powinien być zgodny z projektem.

- Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie

powinno być większe niż 2 mm/m.

- Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

5.4. Elementy uzupełniające

Należy, w miarę potrzeb i po uzgodnieniu z Inspektorem, uzupełnić okładziny z płytek

odpowiednimi listwami narożnymi i innymi listwami z PVC lub z innego materiału.

5.5. Spoinowanie

Po osadzeniu płytek i akcesoriów należy dokonać spoinowania płytek gotową zaprawą

cementową przeznaczoną do spoinowania. Kolor i ewentualnie inne właściwości zaprawy

należy dobrać w uzgodnieniu z Inspektorem.

  - Ewentualne podmurowanie brodzików

Przed rozpoczęciem wykonywania okładzin należy podmurować brodziki i otynkować

podmurówkę – jeżeli zastosowano brodziki wymagające podmurowania. Szczegóły

podmurowania należy uzgodnić z Inspektorem.

  - Tynk mozaikowy

# Lamperie z  tynku mozaikowego akrylowego należy wykonać zgodnie z zaleceniami

# producenta / dostawcy.

Przed tynkowaniem podłoża cementowo-wapienne należy zagruntować płynem

gruntującym Weber PG221 (lub równoważnym) a podłoża gipsowe - głęboko

penetrującym płynem gruntującym Weber PG229 (lub równoważnym). Grunt należy

nakładać przy pomocy wałka lub pędzla, starannie rozprowadzając w obu kierunkach, aby

podłoże było obficie nasycone. Podłożę należy pozostawić do wyschnięcia na około 12

godzin.

Przemieszany tynk Marmolit 1050/M024 (lub równoważny) należy nakładać na

zagruntowane i wyschnięte podłoże przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Należy

nakładać równomiernie a nadmiar tynku ściągać pacą i wygładzać zawsze w jednym

kierunku do uzyskania warstwy o grubości odpowiadającej dobranej granulacji tynku.

6. Kontrola jakości

6.1. Materiały

# Należy sprawdzić właściwości materiałów ze świadectwami  dopuszczenia ich przez ITB

oraz z normami PN-EN 14411:2005 i PN-EN 12004.

6.2. Roboty

Należy sprawdzić – z uwzględnieniem w/wym wymagań oraz norm - poprawność:

- przygotowania podłoża,

- osadzenia płytek,

- uzupełnienia płytek wymaganymi akcesoriami,

- spoinowania,

- poprawności i estetyki nałożenia lamperii z tynku mozaikowego.

7. Obmiar robót

Zaleca się prowadzenie przez Wykonawcę książki obmiaru robót oraz dokonywanie

obmiarów zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w

przypadku ryczałtowego sposobu zapłaty za wykonanie robót, obmiary nie będą stanowić

podstawy płatności.

8. Odbiór robót

Należy dokonać odbioru – z uwzględnieniem w/wym wymagań oraz norm - kolejno:

- przygotowania podłoża,

- osadzenia płytek wraz z wymaganymi akcesoriami,

- spoinowania.

- wykonania lamperii z tynku akrylowego mozaikowego.

Wyniki odbioru należy zapisać do dziennika budowy.

9. Podstawa płatności

Z uwagi na ryczałtowy sposób rozliczenia zadania inwestycyjnego zasady płatności

reguluje umowa o wykonanie robót budowlanych zawarta między Zamawiającym a

Wykonawcą.

- Przepisy związane i informacje

| Praca zbiorowa | Poradnik Kierownika Budowy. Od przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. Wydawnictwo Forum, 2008. |
| --- | --- |
| Praca zbiorowa | Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wydawnictwo Dashofer, 2008. |
| PN-EN 14411:2005 | Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie |
| PN-EN 12004:2002/A1:2003 | Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. |
| PN-B-12050:1996 | Wyroby budowlane ceramiczne. |
| PN-EN 998-2:2004 | Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska. |
| --- | Aprobata techniczna tynku mozaikowego akrylowego – firmy WEBER-TERRANOVA (lub innej, w zależnośći od dobranego tynku) |
| --- | Instrukcja nakładania tynku mozaikowego akrylowego – firmy WEBER-TERRANOVA (lub innej, w zależnośći od dobranego tynku) |

Opracowano w lipcu 2009 r.

Opracował:  inż. Czesław Leśniara                      Sprawdził:  mgr inż. arch. Piotr Seredyński